## Slide 1
新小宝舵机程序
协议：起始位0xaa,4个数据位，分别为脖子，俯仰，脸蛋角度以及完成该动作后是否断电（0为不断电，1为断电）,结束位0x55
例如： 0xaa 0x5c 0x6a 0x5c 0x01 0x55为一组数据。
Yaw:0x5c
Pitch:0x6a
Roll:0x5c
完成改动作后断电

## Slide 2
新小宝程序解析
上位机与下位机分离，下位机只负责收到6个字节一组的消息进行执行，不再进行舵机动作规划。
上位机延时计算，串口命令发送。

## Slide 3
新小宝程序解析
逻辑与旧小宝逻辑相同。
参数调整相关：
Arduino程序中，currenAngles为下位机初始化位置yaw,pitch,roll
trigPin为开关引脚，servoZeroPin为第一个电机对应的引脚，共有三个电机，引脚为9,10,11
powerDelay为完成舵机动作后切断电源等待时间

## Slide 4
新小宝程序解析
参数调整相关：
Move_delay_max为舵机转动1度最大等待时间， Move_delay_min为最小等待时间，accelerate_limit必须>0, 限制了速度变化。
等待时间按与速度成反比。如果想让脖子转的更慢，则调高20.0和6.0
想加速则调低